ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 35.240.15		Měsíc Rok

| Identifikační karty – Fyzikální charakteristiky | ČSN ISO/IEC 7810 36 9725 |
| --- | --- |

Identification cards – Physical characteristics

Cartes d’identification – Caractéristiques physiques

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO/IEC 7810:2003. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO/IEC 7810:2003. It was translated by 
the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO/IEC 7810 (36 9725) z ledna 1997.

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma je technickou revizí předchozího vydání. Nově je zahrnut nový rozměr ID-000. Další podrobnosti o změnách jsou uvedeny v dalším textu v úvodu k mezinárodní normě.

Informace o citovaných dokumentech

ISO/IEC 10373-1:1998 zavedena v ČSN ISO/IEC 10373-1:2001(36 9737) Identifikační karty – Zkušební metody – Část 1: Zkoušky všeobecných charakteristik

Souvisící ČSN

ČSN EN 1375:2003 (36 9716) Systémy s identifikačními kartami – Další formáty mezioborových karet s inte-grovanými obvody – Část 1: Velikost a fyzikální charakteristiky karet ID-000

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla v úvodu doplněna vysvětlující národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Anna Juráková, Praha, IČ 61278386, Dr. Karel Jurák

Technická normalizační komise: TNK 20 Informační technologie

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Dvořák

MEZINÁRODNÍ NORMA

Identifikační karty – Fyzikální charakteristiky	ISO/IEC 7810
	Třetí vydání
	2003-11

ICS 35.240.15

Obsah

Strana

Předmluva		4

Úvod			6

1	Předmět normy		7

2	Shoda		7

3	Citované dokumenty		7

4	Termíny a definice		7

| Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF souborem Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe lze tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován, pokud nejsou typy písma, které jsou vloženy, používány na základě licence a instalovány v počítači, na němž se editace provádí. Při stažení tohoto souboru přejímají jeho uživatelé odpovědnost za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost. Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“. Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytvoření tohoto souboru PDF lze najít ve Všeobecných informacích, které se vztahují k souboru; parametry, na jejichž základě byl PDF soubor vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí tak, aby ho členské organizace ISO mohly používat. V málo pravděpodobném případě, že vznikne problém, který se týká souboru, infor- mujte o tom Ústřední sekretariát ISO na níže uvedené adrese. |
| --- |
|  | DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM |

© ISO/IEC 2003

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese, nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 ( CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland

# Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) tvoří specializovaný systém celosvětové normalizace. Národní orgány, které jsou členy ISO nebo IEC, se podílejí na vypracování mezinárodních norem prostřednictvím technických komisí ustavených příslušnými organizacemi pro jednotlivé obory technické činnosti. Technické komise ISO a IEC spolupracují v oborech společného zájmu. Práce se 
zúčastňují také další vládní a nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO a IEC navázaly pracovní styk. V oblasti informační technologie zřídily ISO a IEC společnou technickou komisi ISO/IEC JTC 1.

Návrhy mezinárodních norem jsou vypracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem společné technické komise je vypracování mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté společnou technickou komisí se rozesílají národním členům k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících národních orgánů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO a IEC nelze činit odpovědnými za identifikování jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

ISO/IEC 7810 vypracovala společná technická komise ISO/IEC JTC 1 Informační technologie, subkomise
SC 17 Karty a osobní identifikace.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO/IEC 7810:1995), jehož je technickou revizí.

# Úvod

Toto vydání je po 5 letech technickou revizí předchozího vydání a bylo připraveno JTC 1/SC 17/WG 1 Fyzikální charakteristiky a zkušební metody pro identifikační karty. Zrušuje a nahrazuje ISO/IEC 7810:1995. Uživateli se doporučuje, aby prověřil celou normu z pohledu revizí a změn. Hlavní změny provedené v této revizi jsou:

Doplnění kritéria a metody zkoušení odolnosti proti teplu. Toto kritérium by mělo být ve shodě s existujícími materiály PVC nebo PVCA, avšak dovoluje uživateli navrhnout materiály, které odolávají vyšším teplotám.

Libovolné speciální požadavky pro různé technologie záznamu byly přesunuty do příslušných základních norem pro tyto technologie záznamu.

Požadavky na odolnost proti loupání a na optickou hustotu byly změněny tak, aby odpovídaly revidovaným zkušebním metodám v ISO/IEC 10373-1:1998.

Byly doplněny tolerance pro karty o velikosti ID-2 a ID-3.

Byly doplněny rozměry a tolerance pro karty i velikosti ID-000 spolu s informativní přílohou, která ukazuje vztah ke kartě o velikosti ID-1.

Oblasti specifikované pro optickou hustotu, které byly dříve uvedeny ve zkušebních metodách ISO/IEC 10373-1, byly změněny a jsou ukázány v této mezinárodní normě.

Poznámky v této mezinárodní normě jsou použity pouze pro uvedení doplňkových informací pro snadnější 
pochopení nebo používání této normy a nepředstavují opatření nebo požadavky, které je nutno splnit, aby bylo možné učinit prohlášení o shodě s touto mezinárodní normou.

Tato mezinárodní norma stanovuje minimální fyzikální požadavky na základní plastovou identifikační kartu a je používána následujícími normami na identifikační karty se záznamovými technologiemi. Další normy zde neuvedené se mohou rovněž odkazovat na ISO/IEC 7810.

ISO/IEC 7501 soubor, Identifikační karty – Strojově čitelné cestovní dokumenty

ISO/IEC 7811 soubor, Identifikační karty – Záznamová technika

ISO/IEC 7812 soubor, Identifikační karty – Identifikace vydavatelů

ISO/IEC 7813, Identifikační karty – Karty pro finanční transakce

ISO/IEC 7816 soubor, Identifikační karty – Karty s integrovanými obvody s kontakty NP1)

ISO/IEC 10536 soubor, Identifikační karty – Bezkontaktní karty s integrovanými obvody – Karty s těsnou vazbou

ISO/IEC 14443 soubor, Identifikační karty – Bezkontaktní karty s integrovanými obvody – Karty s vazbou na blízko

ISO/IEC 15693 soubor, Identifikační karty – Bezkontaktní karty s integrovanými obvody – Karty s vazbou na dálku

ISO/IEC 11693, Identifikační karty – Karty s optickou pamětí – Všeobecné charakteristiky

ISO/IEC 11694 soubor, Identifikační karty – Karty s optickou pamětí – Lineární metoda záznamu

# 1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma je jednou ze souboru norem popisujících charakteristiky identifikačních karet vymezených v kapitole definic. Dále popisuje použití těchto karet pro mezinárodní výměnu.

Tato mezinárodní norma stanoví fyzikální charakteristiky identifikačních karet včetně materiálů karet, jejich konstrukce, charakteristik a rozměrů pro čtyři velikosti karet.

ISO/IEC 10373-1 specifikuje zkušební postupy používané pro kontrolu karet na parametry specifikované v této mezinárodní normě.

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky pro použití identifikačních karet. Bere na zřetel lidské a strojové aspekty a stanoví minimální požadavky.

Cílem tohoto souboru norem je poskytnout kritéria, kterým karty musí vyhovovat. V těchto normách se neuvažuje četnost používání karty před vlastní zkouškou, pokud byly karty používány. Nesplnění specifikovaných kritérií by mělo být projednáno mezi příslušnými stranami.

POZNÁMKA 1 Číselné hodnoty v soustavě SI a/nebo v britské soustavě jednotek (Imperial measurement system) mohou být v této mezinárodní normě zaokrouhleny, a tedy si neodpovídají navzájem přesně. Mohou být použity obě soustavy jednotek, avšak neměly by být použity obě soustavy současně nebo převáděny hodnoty z jedné soustavy do druhé. Původní návrh používal britskou soustavu.

POZNÁMKA 2 Existují různé normy popisující tenké ohebné karty, avšak tenké ohebné karty nejsou předmětem této 
mezinárodní normy.

# 2 Shoda

Identifikační karta je ve shodě s touto mezinárodní normou, jestliže splňuje všechny zde specifikované povinné požadavky. Pokud není stanoveno jinak, platí implicitní hodnoty.

# 3 Citované dokumenty

V tomto dokumentu jsou normativní odkazy na následující citované dokumenty (celé nebo jejich části), které jsou nezbytné pro jeho použití. U datovaných citovaných dokumentů se používají pouze datované citované 
dokumenty. U nedatovaných citovaných dokumentů se používá pouze nejnovější vydání citovaného dokumentu (včetně všech změn).

ISO/IEC 10373-1:1998 Identification cards – Test methods – Part 1: General characteristics tests

(Identifikační karty – Zkušební metody – Část 1: Zkoušky všeobecných charakteristik)

# 4 Termíny a definice

Pro účely tohoto dokumentu platí dále uvedené termíny a definice.

4.1
identifikační karta (identification card)	
karta identifikující svého držitele a vydavatele, která může obsahovat data požadovaná jako vstup pro předpokládané používání karty a pro související transakce

# Footnotes

NP1)	NÁRODNÍ POZNÁMKA Některé části nového vydání souboru ISO/IEC 7816 platí rovněž pro bezkontaktní karty.