ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.120.70		Měsíc Rok

| Elektromechanická elementární relé – Část 1: Obecné a bezpečnostní požadavky | ČSN EN 61810-1 ed. 2 35 3412 |
| --- | --- |

idt IEC 61810-1:2003

Electromechanical elementary relays –
Part 1: General and safety requirements

Relais électromécaniques élémentaires –
Partie 1: Exigences générales et de sécurité

Elektromechanische Elementarrelais (elektromechanische Schaltrelais ohne festgelegtes Zeitverhalten) –
Teil 1: Allgemeine und sicherheitsgerichtete Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61810-1:2004. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 61810-1:2004. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2008-12-01 se nahrazují ČSN EN 61810-1 (35 3412) z října 1999 a ČSN EN 61810-5 (35 3412) z května 1999, které do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 61810-1:2004 dovoleno do 2008-12-01 používat dosud platné ČSN EN 61810-1 (35 3412) z října 1999 a ČSN EN 61810-5 (35 3412) z května 1999.

Změny proti předchozím normám

Nové vydání normy je samostatnou normou typového zkoušení, zahrnuje a aktualizuje požadavky a zkoušky vzhledem ke koordinaci izolace obsažené v nahrazované části 5, změněnou strukturou zlepšuje přehlednost normy a aktualizuje celou řadu požadavků a zkoušek. Nahrazovaná část 1 souboru byla členěna do 4 kapitol se 3 normativními a 4 informativními přílohami a obsahovala pouze 14 termínů a definic.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60038:1983 zavedena v ČSN 33 0120:2001 Elektrotechnické předpisy – Normalizovaná napětí IEC

IEC 60050 soubor zaváděn v souborech ČSN IEC 50 (33 0050) a ČSN IEC 60050 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník (IEV)

IEC 60068-2-17:1994 zavedena v ČSN EN 60068-2-17:1997 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2: Zkoušky – Zkouška Q: Hermetičnost

IEC 60068-2-20:1979 zavedena v ČSN 34 5791-2-20:1992 Elektrotechnické a elektronické výrobky – Základní druhy zkoušek vnějších činitelů prostředí – Část 2-20: Zkouška T: Pájení (eqv HD 323.2.20 S3:1998,	
eqv IEC 68-2-20:1979)

IEC 60112:2003 zavedena v ČSN EN 60112:2003 (34 6468) Metody určování zkušebních indexů a porovnávacích indexů odolnosti tuhých izolačních materiálů proti plazivým proudům

IEC 60335-1 zavedena v ČSN EN 60335-1 ed. 3 (36 1050) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky

IEC 60364-4-44:2001 nezavedena

IEC 60417-DB:2002 databáze dostupná na webových stránkách IEC (www.iec.ch)

Souvisící ČSN

ČSN ISO 3534-2 (01 0216) Statistika – Slovník a značky – Část 2: Aplikovaná statistika

ČSN EN ISO 13732-1:2009 (83 3557) Ergonomie tepelného prostředí – Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy – Část 1: Horké povrchy

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 61810-1:2003

Mezinárodní normu IEC 61810-1 vypracovala technická komise IEC/TC 94 Elektrická dvoustavová relé.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání z roku 1998 a IEC 61810-5, vydanou v roce 1998. Toto vydání je jejich technickou revizí.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

| FDIS | Zpráva o hlasování |
| --- | --- |
| 94/182/FDIS | 94/186/RVD |

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 61810 se společným názvem Elektromechanická elementární relé je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

znovu potvrzena;

zrušena;

nahrazena revidovaným vydáním, nebo

změněna.

UPOZORNĚNÍ – Publikace obsahuje barevný tisk, který je považován za potřebný k porozumění jejímu obsahu. Uživatelé by proto měli pro tisk tohoto dokumentu použít barevnou tiskárnu.

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES (2004/108/EC) ze dne 15. prosince 2004 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a o zrušení směrnice 89/336/EHS. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 616/2006 Sb. ze dne 20. července 2007 o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, v platném znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES (2006/95/EC) ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, v platném znění.

Upozornění na národní poznámku

V normě je uvedena národní poznámka upřesňujícího charakteru v kapitole 2.

Vypracování normy

Zpracovatel: TYCO ELECTRONICS EC Trutnov, IČ 47455403, Ing. František Hýbl

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektrotechniku a elektroniku

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Antonín Plaček

EVROPSKÁ NORMA	EN 61810-1
EUROPEAN STANDARD	Leden 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 29.120.70	Nahrazuje EN 61810-1:1998 a EN 61810-5:1998

Elektromechanická elementární relé
Část 1: Obecné a bezpečnostní požadavky
(IEC 61810-1:2003)

Electromechanical elementary relays
Part 1: General and safety requirements
(IEC 61810-1:2003)

| Relais électromécaniques élémentaires Partie 1: Exigences générales et de sécurité (CEI 61810-1:2003) | Elektromechanische Elementarrelais (elektromechanische Schaltrelais ohne festgelegtes Zeitverhalten) Teil 1: Allgemeine und sicherheitsgerichtete Anforderungen (IEC 61810-1:2003) |
| --- | --- |

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2003-12-02. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

( 2004 CENELEC	Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky 
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
	Ref. č. EN 61810-1:2004 E

Předmluva

Text dokumentu 94/182/FDIS, budoucího druhého vydání IEC 61810-1, který vypracovala technická komise IEC/TC 94 Elektrická dvoustavová relé, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 61810-1:2004.

Jsou stanovena tato data:

| nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni vydáním identické národní normy nebo vydáním oznámení o schválení k přímému používání jako normy národní | (dop) | 2004-09-01 |
| --- | --- | --- |
| nejzazší datum zrušení národních norem, které jsou s dokumentem v rozporu | (dow) | 2008-12-01 |

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a zahrnuje základní požadavky směrnice EU 2004/108/ES.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZZ, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tento dokument nahrazuje EN 61810-1:1998 a EN 61810-5:1998.

Toto nové vydání bylo zcela revidováno, aby

vznikla samostatná norma pro typové zkoušení elektromechanických elementárních relé,

zahrnulo a modernizovalo požadavky a zkoušky koordinace izolace obsažené v předchozí IEC 61810-5:1998,

upravilo strukturu normy k dosažení lepší čitelnosti,

modernizovalo různé požadavky a zkoušky.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tato norma zahrnuje základní prvky bezpečnostních cílů pro elektrická zařízení navržená pro používání v určitých mezích napětí (LVD – 2006/95/ES).

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 61810-1:2003 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

1	Rozsah platnosti		8

2	Citované dokumenty		8

3	Termíny a definice		9

atd.

Bibliografie		16

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace		17

Příloha ZZ (informativní) Splnění základních požadavků směrnice 2006/42/ES		19

# 1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 61810 se vztahuje na elektromechanická elementární relé (dvoustavová relé s nestanovenou dobou zpoždění. Určuje jejich požadavky spojené s bezpečností a funkční požadavky k použití ve všech oblastech elektrotechniky i elektroniky, jako jsou:

- obecně průmyslová zařízení,

- elektrické vybavení,

- elektrické stroje,

- elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné použití,

- telekomunikace,

- vozidla,

- doprava atd.

Uvedené typové zkoušky ověřují soulad s požadavky této normy.

Vyžaduje-li použití relé k požadavkům předepsaným touto normou přídavné požadavky, měly by být předepsány pro relé v souladu s příslušnými normami IEC (např. IEC 60730-1, IEC 60335-1, IEC 60950-1).

# 2 Citované dokumenty

V tomto dokumentu jsou normativní odkazy na následující citované dokumenty (celé nebo jejich části), které jsou nezbytné pro jeho použití. U datovaných citovaných dokumentů se používají pouze datované citované 
dokumenty. U nedatovaných citovaných dokumentů se používá pouze nejnovější vydání citovaného dokumentu (včetně všech změn).

IEC 60038:1993 IEC standard voltages

(Normalizovaná napětí IEC)NP1)

Změna A1:1984

(Amendment 1:1984)

Změna A2: 1997

(Amendment 2:1997)

IEC 60050 International Electrotechnical Vocabulary

(Mezinárodní elektrotechnický slovník)

IEC 60068-2-17:1994 Basic environmental testing procedures – Part 2: Tests – Test Q: Sealing

(Základní postupy zkoušení vlivu prostředí – Část 2: Zkoušky – Zkouška Q: Hermetičnost)

IEC 60068-2-20:1979 Basic environmental testing procedures – Part 2: Tests –Test T: Soldering

(Základní postupy zkoušení vlivu prostředí – Část 2: Zkoušky – Zkouška T: Pájení)

IEC 60112:2003 Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating materials

(Metoda určování zkušebních indexů a porovnávacích indexů odolnosti tuhých izolačních materiálů proti plazivým proudům)

IEC 60335-1 Household and similar electrical appliances – Safety – Part 1: General requirements

(Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky)

IEC 60364-4-44:2001 Electrical installations of buildings – Part 4-44: Protection for safety – Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances

(Elektrické instalace v budovách – Část 4-44: Bezpečnost – Ochrana proti napěťovému a elektromagnetickému rušení)

IEC 60417-DB:2002 Graphical symbols for use on equipment

(Grafické značky pro použití na předmětech)

# 3 Termíny a definice

Pro účel této části normy IEC 61810 platí dále uvedené termíny a definice.

## 3.1 Definice vztahující se k obecným termínům

3.1.1
značení (marking)	
úplná identifikace relé, která po předání umožňuje výrobci jednoznačné určení jeho elektrických, mechanických, rozměrových a funkčních parametrů

PŘÍKLAD Všechny údaje specifické pro relé mohou být odvozeny z kódu jeho typu, udáním obchodní známky a typového označení na relé.

3.1.2
určené užití (intended use)	
užití relé k účelu, pro který bylo vyrobeno, a způsobem určeným výrobcem

3.1.3
technologické kategorie relé (relay technology categories)	
kategorie relé podle ochrany před vnějšími vlivy

POZNÁMKA 1 k heslu Užívá se šest kategorií (RT 0 až RT V).

[ZDROJ: IEV 444-01-11, modifikováno]

# Bibliografie

ISO 3534-2 Statistics – Vocabulary and symbols – Part 2: Applied statistics

ISO 13732-1:2006 Ergonomics of the thermal environment – Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces – Part 1: Hot surfaces

POZNÁMKA Je v souladu s EN ISO 13732-1:2008.

# Příloha ZA (normativní)

Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace

V tomto dokumentu jsou normativní odkazy na následující citované dokumenty (celé nebo jejich části), které jsou nezbytné pro jeho použití. U datovaných citovaných dokumentů se používají pouze datované citované 
dokumenty. U nedatovaných citovaných dokumentů se používá pouze nejnovější vydání citovaného dokumentu (včetně všech změn).

POZNÁMKA 1 Jestliže byla mezinárodní publikace upravena společnou modifikací, vyznačenou pomocí (mod), používá se příslušná EN/HD.

POZNÁMKA 2 Aktuální informace o nejnovějších verzích evropských norem uvedených v této příloze jsou k dispozici na: www.cenelec.eu.

| Publikace | Rok | Název | EN/HD | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IEC 60038 (mod) A1 | 1983 1994 | Normalizovaná napětí IEC | HD 472 S1 + A1 | 1989 1995 |
| A2 | 1997 |  | + oprava únor | 2002 |
| IEC 60050 | soubor | Mezinárodní elektrotechnický slovník | - | - |
| IEC 60068-2-17 | - | Základní postupy zkoušení vlivu prostředí – Část 2: Zkoušky – Zkouška Q: Hermetičnost | EN 60068-2-17 | 1994 |
| IEC 60068-2-20 + A2 | - | Základní postupy zkoušení vlivu prostředí – Část 2: Zkoušky – Zkouška T: Pájitelnost | HD 323.2.20 S3 | 1988 |
| IEC 60112 | - | Metoda určování zkušebních indexů a porovnávacích indexů odolnosti tuhých izolačních materiálů proti plazivým proudům | EN 60112 | 2003 |
| IEC 60335-1 | - | Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky | EN 60335-1 | - |
| IEC 60364-4-44 | - | Elektrické instalace v budovách – Část 4-44: Bezpečnost – Ochrana proti napěťovému a elektromagnetickému rušení | - | - |
| IEC 60417 | databáze | Grafické značky pro použití na předmětech | - | - |

# Příloha ZZ (informativní)

# Splnění základních požadavků směrnice 2004/108/ES

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu, který byl CENELEC udělen Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu, a v rozsahu své působnosti tato norma zahrnuje všechny příslušné základní požadavky uvedené v článku 1 přílohy I směrnice EMC (2004/108/ES).

Splnění požadavků této normy je jedním ze způsobů prokázání shody se stanovenými základními požadavky příslušné směrnice.

UPOZORNĚNÍ Na výrobky spadající do rozsahu působnosti této normy se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice ES.

# Footnotes

NP1)	NÁRODNÍ POZNÁMKA Podle údajů uvedených v příloze ZA byla tato norma vydána v roce 1983.