PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 11.040.70		Měsíc Rok

| Oční optika – Brýlové obruby – Metoda simulace opotřebení a detekce niklu uvolněného z kovových a kombinovaných brýlových obrub s povrchovou úpravou | ČSN P ISO/TS 24348 19 5112 |
| --- | --- |

Ophtalmic optics – Spectacle frames – Method for the simulation of wear and detection of nickel release from coated metal and combination spectacle frames

Optique ophtalmique – Montures de lunettes – Méthode de simulation de l’usure et de détection de la libération du nickel de montures de lunettes en métal revêtu et combinées

Tato předběžná norma přejímá anglickou verzi technické specifikace ISO/TS 24348:2003. Má stejný status jako oficiální verze.

This prestandard implements the English version of the Technical Specification ISO/TS 24348:2003. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato technická specifikace stanovuje metody simulace dvouletého používání kovových a kombinovaných brýlových obrub a zkoušení uvolňování niklu z těch částí, které jsou v kontaktu s kůží, za účelem stanovení, zda tyto části uvolňují nikl v poměru větším než 0,5 (g/cm2/týden.

Cílem této technické specifikace je zjištění, zda obruby vyrobené z materiálů obsahujících nikl a/nebo povrchovou úpravou obsahující nikl mohou být nošeny osobami alergickými na nikl.

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci ISO/TS 24348:2003 vydanou v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 1 a je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, odbor technické normalizace.

Převzetí TS nevyžaduje zrušení konfliktních národních norem platných pro stejný předmět normalizace.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 12870 zavedena v ČSN EN ISO 12870 (19 5107) Oční optika – Brýlové obruby – Požadavky a zkušební metody

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Roman Samiec

NÁSLEDUJE TEXT PŘEJÍMANÉHO ORIGINÁLU