ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.120.30; 19.020; 21.020		Měsíc Rok

| Zkoušení bezporuchovosti zařízení – Část 6: Testy platnosti předpokladu konstantní intenzity poruch nebo konstantního parametru proudu poruch | ČSN IEC 60605-6 OPRAVA 1 01 0644 |
| --- | --- |

Corrigendum

Tato oprava ČSN IEC 60605-6:1997 je českou verzí opravy IEC 60605-6:1997/COR1:2000-12. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN IEC 60605-6:1997 is the Czech version of the Corrigendum	
IEC 60605-6:1997/COR1:2000-12. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Národní předmluva

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 5 Spolehlivost

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Jan Škrdle

MEZINÁRODNÍ NORMA

Zkoušení bezporuchovosti zařízení –	IEC 60605-6:1997
Část 6: Testy platnosti předpokladu konstantní intenzity 	OPRAVA 1
poruch nebo konstantního parametru proudu poruch	Vydána 2000-12

6 Testy konstantnosti intenzity poruch

Čtvrtý odstavec se nahrazuje těmito novými odstavci:

Pro i = 1 až r se vypočte kumulovaná doba do i-té poruchy jako:

Vypočte se kumulovaná celková doba zkoušky jako: