ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.120		Měsíc Rok

| Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2-10: Zvláštní požadavky na motorová spouštěcí relé | ČSN EN 60730-2-10 ZMĚNA A2 36 1950 |
| --- | --- |

mod IEC 60730-2-10:1991/A2:2001

Amendment

Amendement

Änderung

Tato změna ČSN EN 60730-2-10:1997 je českou verzí změny EN 60730-2-10:1995/A2:2002. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This Amendment to ČSN EN 60730-2-10:1997 is the Czech version of the Amendment	
EN 60730-2-10:1995/A2:2002. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. 
It has the same status as the official version.

ČSN EN 60730-2-10 (36 1950) Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2: Zvláštní požadavky na motorová spouštěcí relé z ledna 1997 se mění takto:

Název ČSN EN 60730-2-10 (36 1950) Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2: Zvláštní požadavky na motorová spouštěcí relé z ledna 1997 se na základě změny
EN 60730-2-10:1995/A2:2002 mění takto:

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2-10: Zvláštní požadavky na motorová spouštěcí relé

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60730-1 zavedena v ČSN EN 60730-1 (36 1960) Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 1: Obecné požadavky

Porovnání s IEC 60730-2-10:1991/A2:2001

Text změny evropské normy přejímá změnu IEC 60730-2-10:1991/A2:2001 s těmito modifikacemi:

V tabulce 7.2 byl doplněn požadavek 601.

Byl doplněn článek 14.4.

Informativní údaje z IEC 60730-2-10:1991/AMD2:2001

Tuto změnu vypracovala technická komise IEC/TC 72 Automatická řídicí zařízení pro domácnost.

Text této změny se zakládá na těchto dokumentech:

| FDIS | Zpráva o hlasování |
| --- | --- |
| 72/474/FDIS | 72/495/RVD |

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této změny lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Komise rozhodla, že obsah této změny a základní publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky 
(stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

znovu potvrzena;

zrušena;

nahrazena revidovaným vydáním, nebo

změněna.

Vysvětlivky k textu převzaté změny normy

Modifikace textu změny EN 60730-2-10:1995/A2:2002 od původního textu změny IEC 60730-2-10:1991/A2:2001 jsou označeny svislou čarou po levém okraji.

Upozornění na národní poznámku

K článku 4.2 byla doplněna národní poznámka vysvětlujícího charakteru.

Vypracování změny normy

Zpracovatel: Jan Horský, Elnormservis Brno, IČ 16316151

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Helena Musilová

EVROPSKÁ NORMA	EN 60730-2-10:1995/A2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM	Září 2002

ICS 97.120

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely
Část 2-10: Zvláštní požadavky na motorová spouštěcí relé
(IEC 60730-2-10:1991/A2:2001, modifikovaná)

Automatic electrical controls for household and similar use
Part 2-10: Particular requirements for motor starting relays
(IEC 60730-2-10:1991/A2:2001, modified)

| Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue Partie 2-10: Règles particulières pour les relais de démarrage de moteur (CEI 60730-2-10:1991/A2:2001, modifiée) | Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen Teil 2-10: Besondere Anforderungen an Motorstartrelais (IEC 60730-2-10:1991/A2:2001, modifiziert) |
| --- | --- |

Tato změna A2 mění evropskou normu EN 60730-2-10:1995; byla schválena CENELEC dne 2002-09-01. 
Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této změně bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato změna existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

( 2002 CENELEC	Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky 
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
	Ref. č. EN 60730-2-10:1995/A2:2002 E

Evropská předmluva

Text změny 2:2001 k mezinárodní normě IEC 60730-2-10:1991, který vypracovala technická komise IEC/TC 72 
Automatická řídicí zařízení pro domácnost, a společných modifikací, které vypracovala technická komise CLC/TC 72 Automatická řídicí zařízení pro domácnost, byl předložen k formálnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 60730-2-10:1995/A2:2002.

Jsou stanovena tato data:

| nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni vydáním identické národní normy nebo vydáním oznámení o schválení k přímému používání jako normy národní | (dop) | 2003-09-01 |
| --- | --- | --- |
| nejzazší datum zrušení národních norem, které jsou s dokumentem v rozporu | (dow) | 2009-09-01 |

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Oznámení o schválení

Text změny 2:2001 k mezinárodní normě IEC 60730-2-10:1991 byl schválen CENELEC jako změna k evropské normě s dohodnutými společnými modifikacemi.